ГОСТ 4.205-79 Группа Ж01 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Система показателей качества продукции. Строительство Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла Номенклатура показателей Quality ratings system. Building. Glass for building and glass and slag sital products. Nomenclature of characteristics Дата введения 1980-01-01 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1979 г. № 165 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г. Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло и изделия из стекла и шлакоситалла и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при: - разработке стандартов и технических условий; - выборе оптимального варианта новой продукции; - аттестации продукции, прогнозировании и планировании повышения ее качества; - разработке систем управления качеством; - составлении отчетности и информации о качестве. Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78. Количественные значения показателей качества определяются методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла. 1. Номенклатура показателей качества 1.1. Номенклатура показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1. Таблица 1 Наименование критерия, показателя качества и единица его измерения Обозначение показателя качества 1.Технический уровень 1.1. Показатели назначения 1.1.1. Коэффициент общего светопропускания t общ 1.1.2. Коэффициент пропускания в ИК-области спектра t п 1.1.3. Коэффициент отражения в ИК-области спектра t о 1.1.4. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см) R сж 1.1.5. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см) R и 1.1.6. Сопротивление удару, Дж (кгс·см) U у 1.1.7. Ударная вязкость, Дж/кв.м (кгс·см/кв.см) - 1.1.8. Термостойкость, град.С Т 1.1.9. Температура точки росы, град.С Т р 1.1.10. Кислотостойкость, % - 1.1.11. Потеря в массе при истирании, г/кв.см - 1.1.12. Кратковременная нагрузка при испытании на изгиб, Па (кгс/кв.см) R к 1.1.13. Качество отжига - 1.1.14. Герметичность шва Г 1.1.15. Заглубление армирующего материала, мм - 1.1.16. Ширина шва в ковре, мм - 1.1.17. Размер осколков при разрушении, мм - 1.2. Показатели конструктивности 1.2.1. Форма изделий - 1.2.2. Номинальные размеры и отклонения от них, мм L, B, H Dl, Db, Dh 1.2.3. Отклонение от плоскостности, мм - 1.2.4. Отклонение от перпендикулярности сторон, мм - 1.2.5. Смещение полублоков, мм - 1.2.6. Смещение половинок плиток, мм - 1.3. Показатели технологичности 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/кв.м Т и 1.3.2. Удельная материалоемкость М у 1.3.3. Степень механизации, % М м 1.3.4. Степень автоматизации, % М а 1.4. Показатели транспортабельности 1.4.1. Габаритные размеры, мм LxBxH 1.4.2. Степень контейнеризации, пакетирования - 1.4.3. Материалоемкость и трудоемкость упаковки - 1.5. Эргономический показатель 1.5.1. Оптические искажения, град - 1.6. Эстетические показатели 1.6.1. Внешний вид - 1.6.2. Цвет - 1.6.3. Фактура поверхности - 1.6.4. Качество армирующего материала - 1.6.5. Прямолинейность шва - 2. Стабильность показателей качества 2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ) - 2.2. Процент брака - 2.3. Количество рекламаций и объем продукции, к качеству которой предъявлены рекламации - 3. Экономическая эффективность 3.1. Себестоимость, руб. C 3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции C оп 3.3. Рентабельность, % Р 3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. Э 4. Конкурентоспособность 4.1. Показатель патентной чистоты П ч 4.2. Показатель патентной защиты П з 4.3. Наличие экспорта - 1.2. Для отдельных видов изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена. 2. Применяемость критериев и показателей качества 2.1. Область применения критериев качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла должна приниматься по ГОСТ 4.200-78. 2.2. Применяемость показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла в соответствии с их группировками приведена в табл.2 и 3. 2.3. Применяемость показателей качества для строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла, не указанных в табл.2 и 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения. Таблица 2

| PRIVATEШифр показателя качества | Стекло листовое |  | Изделия из стекла конструктивные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оконное | витринное неполи-рованное | витринное поли рованное | армированное | узорчатое | тепло- погло- щающее | тепло- отра- жающее | "мороз" | "метелица" | рифленое | матиро- ванное | цветное | стекло- пакеты | стекло про- фильное | полотна дверные | блоки стеклян- ные пустоте- лые | плитки свето- прозрачные для стекло- железо- бетона | стекло гнутое для зенитных фонарей |
| 1.1.1 | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + |
| 1.1.2 | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 1.1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |
| 1.1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
| 1.2.4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 1.2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| 1.3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
| 1.3.3. | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 1.6.1 | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 1.7.1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7.2 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |
| 1.7.3 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.7.4 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| 1.7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |

Таблица 3

| PRIVATEШифр показателя качества | Изделия из стекла отделочные | Изделия из шлакоситалла |
| --- | --- | --- |
|  | плитки коврово- мозаичные и ковры из них | плитки эмалиро- ванные | стемалит | смальта | изделия прокатные | изделия прессо- ванные | Листы и плиты | Плитки |
| 1.1.5 1.1.7 1.1.8 1.1.10 1.1.11 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.6 1.3.4 1.3.5 1.7.1 1.7.2 1.7.3 | - - - - - + + + + + + - + + + | - - - - - + + + + - - - + + + | - - - - - + + + + - - + + + + | - - - - - - - - - - - - + + + | - + + - + + + + + - - - + + + | - + + - + + + + + - - - + + + | + + - + + + + + + - - - + + + | + + - + + + + + + - - - + + + |

Примечание. В табл.2 и 3 знак "+" означает применяемость; знак "-" неприменяемость соответствующего показателя качества.